MK-duino

Схема цоколевки разъемов и процессора

| Вид со стороны разъемов (без перемычек) | Цоколевка процессора |
| --- | --- |

Таблица коммутации выводов разъемов и выводов микропроцессора

| Digital | μPC |  | Analog | μPC |  | ISP | μPC |  | Power | μPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 -Rx | 2 –PD0 |  | 5 -SCL | 28-PC5 |  | MISO | 18-MISO |  | Gnd | Gnd |
| 1 -Tx | 3 –PD1 |  | 4 -SDA | 27-PC4 |  | SCK | 19-SCK |  | NC |  |
| 2 | 4 –PD2 |  | 3 | 26-PC3 |  | Reset | 1 -Reset |  | Vcc | 7 -Vcc |
| 3 | 5 –PD3 |  | 2 | 25-PC2 |  |  |  | Reset | 1 -Reset |
| 4 | 6 –PD4 |  | 1 | 24-PC1 |  | Vcc | 7 -Vcc |  |  |
| 5 | 11-PD5 |  | 0 | 23-PC0 |  | MOSI | 17-MOSI |  |  |
| 6 | 12-PD6 |  |  |  | Gnd | Gnd |  | RS-232 | μPC |
| 7 | 13-PD7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 14-PB0 |  | USB-Bridge | μPC |  |  |  |  |  |
| 9 | 15-PB1 |  |  |  |  | Power Bat | μPC |  |  |  |
| 10 | 16-PB2 |  |  |  |  |  |  |  | Gnd | Gnd |
| 11 | 17-PB3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 18-PB4 |  | Tx-PC | 200Ω -Rx |  |  |  |  | RX-RS | От Tx через инвертор |
| 13 | 19-PB5 |  | Rx-PC | 200Ω -Tx |  |  |  |  |  |  |
| Gnd | Gnd |  | Gnd |  |  | +4.5V | Diode-Vcc |  | TX-RS | На Rx через инвертор |
| Ref | 21-Aref |  | +5V USB | Diode-Vcc |  | Gnd | Gnd |  |  |  |

Схема размещения элементов на плате

| Верхние элементы | Дорожки |
| --- | --- |
| Верхние элементы с дорожками | Нижние элементы. |

Принципиальная схема

Схема MK-duino

Линии Rx_PC, Tx_PC подключаются к микросхеме USB-моста и имеют инверсную полярность относительно соответствующих сигналов на RS-232.

Некоторые модели процессоров ATmega “шумят” по линии приема при “висящем” выводе процессора 2-RXD.  Поэтому может потребоваться установка резистора 100KΩ между этим выводом и землей.

Преобразователь интерфейса RS-232 для MK-duino

Преобразователь монтируется на плату только при отсутствии кабеля-переходника USB-моста от мобильного телефона, и реальной необходимости использования интерфейса RS-232.

Преобразователь осуществляет инверсию и преобразование уровней сигналов последовательного интерфейса: 0/5V - +12V/-12V.

Схема преобразователя уровней

Передатчик на транзисторе Q1 питается отрицательным напряжением паузы передачи Tx-RS232 от внешнего устройства (компьютера или другого устройства).

Перечень элементов основной, без адаптера интерфейса RS-232

| Элемент | Назначение | Номинальное значение (допуск) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| IC1 | Микропроцессор | ATmega8-16, ATmega8L-8, ATmega8A-PU, ATmega168-20PU | Рабочая частота не менее 16MHz |
| Q1 | Кварцевый резонатор | 16.000MHz | Низкопрофильный корпус |
| L1 | Индуктивность | 100μH (70μH - 150μH) |  |
| C1, C2 | Конденсатор | 22pF (18pF - 24pF) | SMD |
| C3, C4, C6 | Конденсатор | 100nF (70nF -200nF) | SMD |
| C5 | Конденсатор электролитический | 100μF (100μF-220μF) | Низкопрофильный корпус |
| U1 | Диод сдвоенный с общим катодом | Диод Шотки на ток не менее 50mA | SMD |
| LED13, LED14 | Светодиод | Любой светодиод с небольшим падением напряжения (красный, желтый, зеленый), но не синий, и не белый, и не сверх-яркий. | Диаметр не более 3mm |
| R1, R2 | Резистор | 200Ω (100Ω – 250Ω) | SMD |
| R3, R4 | Резистор | 1KΩ (0.8KΩ – 1.5KΩ) | SMD |
| R11 | Резистор | 10KΩ (8KΩ – 15KΩ) | SMD |
| R12 | Резистор | 100KΩ (80KΩ – 150KΩ) | SMD |

Перечень элементов адаптера интерфейса RS-232

| Элемент | Назначение | Номинальное значение (допуск) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Q01 | PNP-транзистор | Любой PNP-транзистор с коллектором посередине | SMD |
| Q02 | NPN-транзистор | Любой NPN-транзистор с коллектором посередине | SMD |
| D01, D02 | Диод | Любой кремниевый диод небольшого размера | Проволочные выводы |
| C01 | Конденсатор | 1μF (0.8μF – 2μF) неполярный | SMD |
| R01, R02, R03, R04, R05 | Резистор | 5KΩ (4KΩ – 7KΩ) | SMD |
| R06 | Резистор | 500Ω (300Ω – 1.2KΩ) | SMD |

Коррекция 08.02.2012. Исправлены ошибки: полярность диода LED13 и обозначение  R3 на видах платы.