Микропроцессорный модуль на плате MkduinoBT4.

Новая версия платы MKduinoBT4 допускает более гибкую настройку под различные варианты. В том числе, с питанием от низковольного источника (литиевого аккумулятора) или собственного стабилизатора на 3.3V. Это позволяет использовать ее совместно с адаптером Bluetooth. Именно это и определило название версии платы – MkduinoBT.

Минимальная конфигурация: Без стабилизатора 3.3V, без преобразователя уровней RS-232, питание от USB или от батареи 4.5V, кварцевый резонатор на 16MHz.

| Рис.1.Назначение выводов разъемов | Рис.2. Цоколевка выводов процессора |
| --- | --- |

На разъемах Digital и Analog выделены дополнительные точки питания и земли отсутствовавшие в предыдущей версии платы MK-duino

Таблица соответствия выводов разъемов и выводов микропроцессора

| Digital | μPC |  | Analog | μPC |  | ISP | μPC |  | Power | μPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vcc | Vcc |  | Vcc | Vcc |  | MISO | 18-MISO |  |  |  |
| Gnd | Gnd |  | 5 -SCL | 28-PC5 |  | SCK | 19-SCK |  | Gnd | Gnd |
| 0 -Rx | 2 –PD0 |  | 4 -SDA | 27-PC4 |  | Reset | 1 -Reset |  | Nc | - |
| 1 -Tx | 3 –PD1 |  | 3 | 26-PC3 |  | Vcc | Vcc |  | Vcc | 7 -Vcc |
| 2 | 4 –PD2 |  | 2 | 25-PC2 |  | MOSI | 17-MOSI |  | Reset | 1 -Reset |
| 3 | 5 –PD3 |  | 1 | 24-PC1 |  | Gnd | Gnd |  |  |  |
| 4 | 6 –PD4 |  | 0 | 23-PC0 |  |  |  |  |
| 5 | 11-PD5 |  | Gnd | Gnd |  |  |  |  |
| 6 | 12-PD6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 13-PD7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 14-PB0 |  | USB-Bridge | μPC |  |  |  |  |
| 9 | 15-PB1 |  |  |  |  | Power Bat | μPC |  |  |
| 10 | 16-PB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 17-PB3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 18-PB4 |  | Tx-PC | 200Ω -Rx |  |  |  |  |  |
| 13 | 19-PB5 |  | Rx-PC | 200Ω -Tx |  |  |  |  |  |
| Gnd | Gnd |  | Gnd | Gnd |  | +4.5V | Diode-Vcc |  |  |
| Ref | 21-Aref |  | +5V USB | Diode-Vcc |  | Gnd | Gnd |  |  |

Плата

| Верхние элементы | Дорожки |
| --- | --- |
| Верхние элементы и перемычки | Нижние элементы |

Рис.3. Схема размещения элементов на плате.

Перечень элементов

| Элемент | Назначение | Номинальное значение (допуск) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| IC1 | Микропроцессор | ATmega8-16, ATmega8L-8, ATmega8A-PU, ATmega168-20PU | Рабочая частота не менее 16MHz |
| Q1 | Кварцевый резонатор | 16.000MHz | Низкопрофильный корпус |
| L1 | Индуктивность | 100μH (70μH - 150μH) |  |
| C1, C2 | Конденсатор | 22pF (18pF - 24pF) | SMD |
| C3, C4, C6 | Конденсатор | 100nF (70nF -200nF) | SMD |
| C5 | Конденсатор электролитический | 100μF (100μF-220μF) | Низкопрофильный корпус |
| U1 | Диод сдвоенный с общим катодом | Диод Шотки на ток не менее 50mA | SMD |
| LED13, LED14 | Светодиод | Любой светодиод с небольшим падением напряжения (красный, желтый, зеленый), но не синий, и не белый, и не сверх-яркий. | Диаметр не более 3mm |
| R1, R2 | Резистор | 200Ω (100Ω – 250Ω) | SMD |
| R3, R4 | Резистор | 1KΩ (0.8KΩ – 1.5KΩ) | SMD |
| R6 | Резистор | 100KΩ (80KΩ – 150KΩ) |  |
| R11 | Резистор | 10KΩ (8KΩ – 15KΩ) | SMD |
| J1, J2, J3 | Планка разъема | PLS шаг 2.54mm – прямой, штырьки. 18+8+4 | Общая длина 30 штырьков |
| J4, J5 | Планка разъема | PLS шаг 2.54mm –угловой или прямой, штырьки. 4+2 | Общая длина 6 штырьков |
| J6 | Планка разъема | PLD шаг 2.54mm – прямой двойной, штырьки | Длина 3*2 штырька |

Новая версия платы MKduinoBT4 допускает более гибкую настройку под различные варианты. В том числе:

- Со стабилизатором на 3.3V для питания перефирийных устройств.

- С пребразователем уровней RS-232.

- С питанием от низковольного источника (литиевого аккумулятора) или собственного стабилизатора на 3.3V. Это позволяет использовать ее совместно с адаптером Bluetooth. Именно это и определило название версии платы – MkduinoBT.

По сравнению с более ранней версией платы MK-duino на разъемы добавлены дополнительные выводы питания и земли. Этих выводов, как правило, постоянно нехватало при подключении перефирийных элементов и схем. Соответственно нумерация и назначения выводов на разъемах J1, J2 сдвинулась по отношению более ранней версией платы MK-duino. Это следует обязательно учитывать при использовании старых схем для MK-duino.

Рис.4. Схема микропроцессорного модуля MK-duinoBT в минимальной конфигурации.

На разъемах J1, J2 выделены дополнительные точки питания и земли отсутствовавшие в предыдущей версии платы MK-duino