MA-8230P USB-адаптер

- MA-8230P USB-адаптер. Для работы необходим драйвер.

- Может работать с драйвером адаптера Profilic USB-to-Serial Comm Port. С этим драйвером работает устойчивее, чем с родным.

- Цепь питания 5V с адаптера включается программно утилитой, которая есть на диске с родным драйвером. Без установленного драйвера питание не включается.

Назначение и цоколевка выводов кабеля на выходе USB-моста

| Pin USB-моста |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет провода | Желтый | Коричневый | Красный | Черный | Зеленый | Оранжевый | Экран |
| Назначение | +5V USB | Gnd | TX_PC | RX_PC | RTS_PC | CTS_PC | Gnd |
| Примечание | не активно |  | выход | вход | выход | вход |  |

TX_PC:  напряжение холостого хода Vidle=3.3V, выходное сопротивление Rout=??? Ω.

В паузе V=3.3V.

RX_PC:  Напряжение свободного вывода V=3.3V, подвязано через резистор Rin==??? Ω

RTS_PC:  напряжение холостого хода Vidle=3.3V, выходное сопротивление Rout=70Ω.

При включении устанавливается 0.

CTS_PC:  Напряжение свободного вывода V=3.3V, подвязано через резистор Rin==??? Ω

|  | Для подачи питания +5V USB на кабель в обход электронного ключа адаптера следует вскрыть корпус на USB-разъеме и установить перемычку между эмиттером силового ключа и точкой подключения желтого проводника. |
| --- | --- |

Цоколевка разъема для платы MK-duino

| # | Обозначение на кабеле | Целевая цепь платы процессора |
| --- | --- | --- |
| 1 | +5V USB | Через защитный диод Шотки на Vcc процессора |
| 2 | Gnd | Gnd |
| 3 | Rx_PC | Через защитный резистор 200Ω на Tx процессора |
| 4 | Tx_PC | Через защитный резистор 200Ω на Rx процессора |

Внимание! Цепь +5V USB в мосте напрямую подключается к цепи +5V USB персонального компьютера. Проблемы на плате могут привести к выгоранию порта USB на персональном компьютере.