Profilic USB data Cable адаптер

Назначение и цоколевка выводов кабеля на выходе USB-моста

| Pin USB-моста | V- | V+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет провода | Коричнев. | Оранжев. |  |  |  | Красный |  | Зеленый | Черный | Синий | Белый |
| Назначение | Gnd | +5.5V |  |  |  |  |  |  | Gnd | Rx_PC | Tx_PC |

Внимание. Внутри корпуса преобразователя кроме USB-моста имеется повышающий преобразователь на выходное напряжение +5.5V.

Цоколевка разъема для платы MK-duino

| # | Обозначение на кабеле | Целевая цепь платы процессора |
| --- | --- | --- |
| 1 | +5.5V USB | Через защитный диод Шотки на Vcc процессора |
| 2 | Gnd | Gnd |
| 3 | Rx_PC | Через защитный резистор 200Ω на Tx процессора |
| 4 | Tx_PC | Через защитный резистор 200Ω на Rx процессора |

С учетом падения напряжения на входном защитном диоде Шотки (около 0.4V), напряжение на плате опустится до  допустимых 5.1V.