SLab USB-RS232

Для работы моста под WinXP необходим драйвер.

Назначение и цоколевка выводов кабеля на выходе USB-моста

| Pin USB-моста | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет провода | Желтый |  | Синий |  |  | Белый |  |  |  | Зеленый |  |
| Назначение | +5V USB |  | RX_PC |  |  | TX_PC |  |  |  | Gnd |  |
| Примечание |  |  |  |  | На 11 | --------- | ------- | ------- | ------- | ---------- | На 5 |

TX_PC:  напряжение холостого хода Vidle=3.3V, выходное сопротивление Rout=70Ω.

В паузе V=3.3V.

RX_PC:  Напряжение свободного вывода V=3.3V.

Для работы моста под WinXP необходим драйвер.

Питание +5V USB на кабель подается в положении “R” переключателя.

Цоколевка разъема для платы MK-duino

| # | Обозначение на кабеле | Целевая цепь платы процессора |
| --- | --- | --- |
| 1 | +5V USB | Через защитный диод Шотки на Vcc процессора |
| 2 | Gnd | Gnd |
| 3 | Rx_PC | Через защитный резистор 200Ω на Tx процессора |
| 4 | Tx_PC | Через защитный резистор 200Ω на Rx процессора |

Внимание! Цепь +5V USB в мосте напрямую подключается к цепи +5V USB персонального компьютера. Проблемы на плате могут привести к выгоранию порта USB на персональном компьютере.