Texas Instruments USB 3410 адаптер

При установке родного драйвера возникают проблемы. Потребовался поиск обновленного драйвера для TUSB3410.

Назначение и цоколевка выводов кабеля на выходе USB-моста

| Pin USB-моста | V- | V+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет провода | Серый | Фиолет. | Зеленый | Оранжев. |  | Коричнев. |  | Красный | Синий | Черный | Белый |
| Назначение | Gnd | +4.6V |  |  |  |  |  |  | Gnd | Rx_PC | Tx_PC |

Напряжение 4.6V формируется из напряжения +5V USB через диод Шотки.

Цоколевка разъема для платы MK-duino

| # | Обозначение на кабеле | Целевая цепь платы процессора |
| --- | --- | --- |
| 1 | +4.6V | Через защитный диод Шотки на Vcc процессора |
| 2 | Gnd | Gnd |
| 3 | Rx_PC | Через защитный резистор 200Ω на Tx процессора |
| 4 | Tx_PC | Через защитный резистор 200Ω на Rx процессора |

С учетом падения напряжения на входном защитном диоде Шотки (около 0.4V), напряжение на плате опустится до  4.2V. Если это не желательно, следует зашунтировать диод в адаптере.