USB-RS232 кабель на PL-2303

Разделка кабеля для MK-duino. Цвета проводников могут не совпадать. Необходимо привязываться к площадкам на плате.

Опознается системой как Prolific USB-to-Serial Comm Port.

Подпаиваться к точке DTR не обязательно. Этот сигнал используется для автоматического формирования сигнала Reset при загрузке программ в процессор. Если использовать, то с последовательно включенным конденсатором 0.1μF -1μF. SMD-конденсатор впаян в разрыв дорожки DTR.

Если на плате нет выключателя, то надо закоротить соответствующие точки (+5V jamper). Вместо проводника, лучше установить SMD-индуктивность на несколько микрогенри, которая будет выполнять функцию предохранителя – чтобы при ошибке не выжечь USB-порт компьютера.

Шнур работает с драйвером PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0.exe под всеми версиями Windows.