MK-duino

Схема цоколевки разъемов и процессора

| Вид со стороны разъемов | Цоколевка процессора |
| --- | --- |

Таблица коммутации выводов разъемов и выводов микропроцессора

| Digital | μPC |  | Analog | μPC |  | ISP | μPC |  | Power | μPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 -Rx | 2 –PD0 |  | 5 -SCL | 28-PC5 |  | MISO | 18-MISO |  | Gnd | Gnd |
| 1 -Tx | 3 –PD1 |  | 4 -SDA | 27-PC4 |  | SCK | 19-SCK |  | NC |  |
| 2 | 4 –PD2 |  | 3 | 26-PC3 |  | Reset | 1 -Reset |  | Vcc | 7 -Vcc |
| 3 | 5 –PD3 |  | 2 | 25-PC2 |  |  |  | Reset | 1 -Reset |
| 4 | 6 –PD4 |  | 1 | 24-PC1 |  | Vcc | 7 -Vcc |  |  |
| 5 | 11-PD5 |  | 0 | 23-PC0 |  | MOSI | 17-MOSI |  |  |
| 6 | 12-PD6 |  |  |  | Gnd | Gnd |  | RS-232 | μPC |
| 7 | 13-PD7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 14-PB0 |  | USB-Bridge | μPC |  |  |  |  |  |
| 9 | 15-PB1 |  |  |  |  | Power Bat | μPC |  |  |  |
| 10 | 16-PB2 |  |  |  |  |  |  |  | Gnd | Gnd |
| 11 | 17-PB3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 18-PB4 |  | Tx-PC | 200Ω -Rx |  |  |  |  | RX-RS | От Tx через инвертор |
| 13 | 19-PB5 |  | Rx-PC | 200Ω -Tx |  |  |  |  |  |  |
| Gnd | Gnd |  | Gnd |  |  | +4.5V | Diode-Vcc |  | TX-RS | На Rx через инвертор |
| Ref | 21-Aref |  | +5V USB | Diode-Vcc |  | Gnd | Gnd |  |  |  |

Схема размещения элементов на плате без преобразователя интерфейса RS-232

Принципиальная схема

Схема MK-duino

Линии Rx_PC, Tx_PC подключаются к микросхеме USB-моста и имеют инверсную полярность относительно соответствующих сигналов на RS-232.

Некоторые модели процессоров ATmega “шумят” по линии приема при “висящем” выводе процессора 2-RXD.  Поэтому может потребоваться установка резистора 100KΩ между этим выводом и землей.

Преобразователь интерфейса RS-232 для MK-duino

Преобразователь монтируется на плату только при отсутствии кабеля-переходника USB-моста от мобильного телефона, и реальной необходимости использования интерфейса RS-232.

Преобразователь осуществляет инверсию и преобразование уровней сигналов последовательного интерфейса: 0/5V - +12V/-12V.

Схема преобразователя уровней

Передатчик на транзисторе Q1 питается отрицательным напряжением паузы передачи Tx-RS232 от внешнего устройства (компьютера или другого устройства).

Схема размещения элементов преобразователя интерфейса RS-232.

Вид со стороны разъемов

Вид со стороны дорожек

Вид элементов со стороны дорожек